# مجله مهندسي انرژي و محيط زيست، سال 1، شماره 1، پائيز 1388، صفحه 7- 1

حذف ناخالصي آهن از کائولن معدن رضاآباد دامغان با استفاده از Aspergillus niger

# سيد محمد رئوف حسيني1، محمد پازوکي2، *، محمد رنجبر3

# 1- کارشناس ارشد فراوري مواد معدني

# 2- استاديار،  عضو هيات علمي پژوهشكده انرژي، پژوهشگاه مواد و انرژي، مشكين دشت، كرج

# 3- دانشيار، عضو هيات علمي بخش مهندسي معدن، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان

تاريخ دريافت: 16/12/85	تاريخ پذيرش: 24/5/87

چکيده

کائولن يک کاني رسي است که به علت داشتن يک سري خصوصيات ويژه، داراي استفادههاي گسترده صنعتي است. يکي از ويژگي‌هاي مهم اين ماده، رنگ سفيد آن است. ذخاير گسترده‌اي از کائولن در کشور وجود دارد که متاسفانه به دليل دارا بودن اکسيد‌هاي آهن از شفافيت مناسبي برخوردار نيستند. در اين تحقيق از روش انحلال زيستي اکسيد‌هاي آهن توسط 548Aspergillus niger NCIM براي حذف ناخالصي موجود در کائولن استفاده شد و  در پايان مدلي براي پيشبيني درصد حذف آهن توسط اين سويه ارائه شد. فروشويي  با استفاده از اين سويه در بهترين حالت منجر به حذف 2/2 درصد از کل آهن موجود شد. نتايج به دست آمده براي ادامه مطالعات اميدواركننده بوده و در صورت بررسي عملكرد سويه هايي ديگر از اين قارچ و ايجاد شرايط بهينه، در تحقيقات آتي امكان افزايش حذف آهن وجود دارد.

واژه‌هاي کليدي: کائولن، اکسيد آهن، فروشويي‌زيستي، Aspergillus niger

1- مقدمه

امروزه استفاده از فروشويي ميکروبي به منظور استخراج فلزات و حذف ناخالصي‌هاي فلزي، به دليل سادگي عمليات، پايين بودن هزينه سرمايه‌گذاري و انرژي و عاري بودن از آلودگيهاي زيستمحيطي گسترش يافته است. همچنين استفاده از روشهاي زيستي و به کار گرفتن ميکروارگانيسمها به عنوان يک روش جديد و جايگزيني مناسب براي روشهاي شيميايي در حذف ناخالصي آهن از کائولن به حساب ميآيد [1].

کائولن يک کاني رسي مهم از نظر صنعتي و اقتصادي است که به عنوان ماده خام در ساخت سراميکهاي بهداشتي، الکتريکي، کف و ديوار و همچنين در توليد کاغذ و ظروف چيني کاربرد دارد [1و2]. متاسفانه حضور اکسيهيدروکسيدهاي آهن در اين کاني باعث کاهش سفيدي و شفافيت آن شده و آن را در صنايع اشاره شده غير قابل استفاده ميسازد. مطالعات آزمايشگاهي و مشاهدات ميداني نشان داده‌اند که ميکروب‌ها ميتوانند با توليد اسيدهاي آلي و معدني، ايجاد ليگاندهاي کمپلکس دهنده با فلزات [2]، احياي مستقيم Fe(III) و توليد ناقلين الکترون، آهن موجود در کانيهاي رسي را استخراج و حذف کنند.

در اين تحقيق، حذف آهن از کائولن توسط قارچ NCIM 548Aspergillus niger  با استفاده از روش طراحي آزمايش مورد مطالعه قرار گرفته است. قارچها مي‌توانند با ترشح اسيدهاي آلي (اسيد اگزاليک، سيتريک و گلوکونيک)، آمينو اسيدها و ديگر متابوليتها به داخل محيط کشت خود، آهن موجود در رس را به صورت کمپلکس محلول از آن خارج کنند.

2- مواد و روشکار

2- 1- ميکروارگانيسم

سويه مورد استفاده در اين آزمايشها، 548NCIM Aspergillus niger   بود که از طرف انستيتو تکنولوژي هند – مدرس هديه شد.

2- 2- نمونه کائولن

نمونه کائولن توسط شرکت مهرخاک و از ذخيرهاي واقع در منطقه دامغان استان سمنان تامين گرديد. اين ذخيره به علت دارا بودن مقادير زياد ناخالصي اکسيدآهن (  Fe2O311%) از نظر صنعتي غير قابل استفاده است.

2- 3- محيط کشت

براي رشد و نگهداري ميکروارگانيسمها از محيط جامد حاوي kg/m330 عصاره مالت، kg/m3 3 پپتون گوشت، وkg/m3  15 آگار در6/5 = pH استفاده شد. براي کشت ميکروارگانيسمها از محيط کشت ترکيبي [3] حاوي (گرم در ليتر): ساكارز، 120؛ NH4NO3،  45/0؛ KH2PO4، 1/0؛ MgSO4.7H2O، 3/0؛ FeSO4.7H2O، 4-10 و ZnSO4.7H2O، 5-10x25؛ استفاده شد.

2- 4- آزمايشهاي فروشويي زيستي

سويههاي قارچ از يک اسلنت آگار 7روزه به محلولي حاوي % 1/0 Tween 80  و % 9/0 NaCl منتقل شده و پس از  شمارش در زير ميکروسکوپ، بخشي از آن به محيط کشت درون فلاسکها اضافه شد طوريکه غلظت اسپور در آنها به spores/ml 106 رسيد. مقادير 2 و 6 گرم از کائولن در شروع و در روز سوم آزمايش به فلاسکها افزوده شد. آزمايشهاي فروشويي زيستي در فلاسکهاي 300 ميليليتري که حاوي 100 ميلي ليتر محيط کشت بود، با دوبار تکرار انجام شد.

2- 5- روش‌هاي اندازه گيري

براي اندازه گيري آهن قابل جدايش توسط فرايند فروشويي، نمونه کائولن، 15 تا 20 دقيقه در N HCl6 حرارت داده و هم زده شد [1]. سپس، ميزان آهن موجود در محلول با استفاده از روش 1,10-phenanthroline [4] اندازهگيري شد. غلظت آهن مايع درون فلاسکها نيز به همين روش [4] اندازهگيري شد.

براي اندازه گيري مقدار قند موجود در محيط کشت، نمونه مورد نظر پس از رقيقسازي هيدروليز و با استفاده از روش نلسون [5] و سوموگاي [6] آناليز شد.

براي اندازهگيري زيستتوده، در انتهاي آزمايش‌ها فاز جامد درون فلاسکها جدا شده و  تفاوت وزن آن پس از خشک کردن در دماي  oC120 و پس از سوزاندن زيستتوده در دماي oC170 محاسبه شد.

2- 6  طراحي آزمايشها

طراحي آزمايشها با استفاده از يک طرح فاکتوريل کامل [7] و با دو متغير در دو سطح انجام شد. متغيرها عبارت بودند از: چگالي پالپ و روز افزودن خاک به محيط کشت.

3- ارائه و تحليل نتايج

از آنجا که آهن قابل حذف به صورت اکسيدها و هيدروکسيدهاي چسبيده به سطح ذرات بوده و توسط فروشويي با اسيد هيدروکلريدريک قابل انحلال است، ميزان آهن قابل انحلال از طريق فروشويي به همين روش محاسبه شد و برابر با کل آهن موجود در نمونه بود که قبلا توسط آناليز XRF اعلام شده بود.

در اين مطالعه توانايي قارچ A. niger NCIM548 در انحلال آهن از کائولن بررسي شد. نتايج آزمايشهاي انجام شده به مدت يک ماه در جدول 1 آورده شده است. همان طور که مشاهده ميشود، آزمايشهايي که خاک در شروع آزمايش به کشت اضافه شده است نتيجه بهتري را به دست دادهاند، به طوري که در آزمايش اول که چگالي پالپ g/l20  بود، غلظت آهن محلول بهppm  63/34 و ميزان حذف آهن به %2/2 رسيد. غلظت بالاتر آهن، ppm 73/82، در آزمايش 2 به علت بيشتر بودن مقدار خاک اضافه شده به کشت است (g 6). علت اين است که در فلاسک‌هايي که خاک در شروع آزمايش به آنها اضافه گرديده است، ميکروارگانيسم به تدريج با محيط کشت حاوي کائولن سازگار شده است، اما در فلاسک‌هاي ديگر، ميکروارگانيسم به علت رشد در محيط عاري از رس، با تغيير ناگهاني شرايط محيط کشت در روز سوم (اضافه کردن کائولن) تا مدتي ناسازگار است.

همچنين، با مراجعه به جدول 1 مشاهده ميشود، آزمايش‌هايي که خاک کمتري به آنها اضافه شده (چگالي پالپ g/l 20) درصد حذف آهن بالاتر است. علت اين پديده، خاصيت چسبندگي ذرات رس و تجمع آنها و در نتيجه کاهش سطح تماس ذرات با اسيدهاي ترشح شده به محيط کشت است.

افزايش تدريجي غلظت آهن براي تمام آزمايشها در شکل 1 مشاهده ميشود. شيب بالاي نمودار افزايش غلظت آهن مربوط به آزمايش دوم، نشاندهنده سرعت بالاتر انحلال آهن، g/l-day 3/4، در اين حالت است، که علت آن افزايش چگالي پالپ در اثر افزايش مقدار خاک است. افزايش چگالي پالپ، با ثابت فرض کردن دانه بندي و ابعاد ذرات باعث افزايش سطح تماس بين فاز جامد و ميکروارگانيسم شده و سرعت انحلال را افزايش ميدهد [8].

متاسفانه ميزان حذف آهن توسط اين سويه در مقايسه با روشهاي مرسوم آهنزدايي مانند CBD [9] يا استفاده از اسيدهاي آلي [10] يا سويههايي ديگر از همين قارچ [3] که حذف آهن در آنها بين 70 تا 100 درصد است، بسيار پايين بوده و محصول عمليات فروشويي زيستي از نظر استفاده در صنعت از کيفيت مناسبي برخوردار نيست. در ستون آخر جدول 1، همچنين درصد مصرف قند توسط قارچ در مدت يک ماه فروشويي آورده شده است.

همان طور که در شکل 2 ملاحظه ميشود، pH محيط کشت در طول مدت آزمايش به تدريج کاهش يافته است. علت اين مساله توليد اسيدهاي آلي در اثر متابوليسم قارچ است. اين اسيدها عبارتند از استات، سيترات، اگزالات [2] و گلوکونات [3]. براي آهن، اگزاليک اسيد پنج برابر موثرتر از اسيد سيتريک است [11]. اين اسيد ميتواند با کمپلکس کردن و احياي آهن، آن را از رس خارج کند. اين فرايند از طريق حمله مستقيم يونهاي H+ و تشکيل کمپلکس محلول [Fe(C2O4)3]3- با نسبت اگزالات به آهن يک به سه است [3]. بنابراين، سرعت کمتر انحلال آهن در روزهاي اول آزمايش، احتمالا به علت کم بودن اسيديته محيط است. در روزهاي بعد با کاهش pH محيط، سرعت انحلال افزايش يافته است.

جدول 1-  شرايط آزمايش‌ها و نتايج فروشويي با استفاده از 548 A. nigerNCIM

| شماره آزمايش | چگالي پالپ (g/l) | روز افزودن خاک | غلظت آهن محلول (ppm) | درصد حذف آهن | مصرف قند(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | اول (0) | 63/34 | 2/2 | 47 |
| 2 | 60 | اول | 73/82 | 8/1 | 43 |
| 3 | 20 | سوم (3) | 04/20 | 3/1 | 38 |
| 4 | 60 | سوم | 37/50 | 1/1 | 38 |

شکل 1- افزايش غلظت آهن در طول يک ماه

شکل 2 - تغيير pH محيط کشت با زمان

جدول 2 -  نتايج آناليز واريانس

| متغير | مجموع مربعات | درجه آزادي | متوسط مربعات | آماره F | Prob > F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدل | 60/1 | 3 | 53/0 | 37/20 | 0069/0 |
| A | 21/0 | 1 | 21/0 | 05/8 | 0470/0 |
| B | 36/1 | 1 | 36/1 | 86/51 | 0020/0 |
| AB | 031/0 | 1 | 031/0 | 19/1 | 3366/0 |
| خطاي خالص | 10/0 | 4 | 026/0 | - | - |
| کل | 71/1 | 7 | - | - | - |

جدول 3-  ضرايب هر متغير و محدوده اطمينان آنها

| متغير | ضريب | درجه آزادي | خطاي استاندارد | %95 CI پايين | %95 CI بالا | VIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عرض از مبدا | 61/1 | 1 | 057/0 | 45/1 | 77/1 | - |
| مقدار خاک A | 16/0- | 1 | 057/0 | 32/0- | 003-E459/3- | 00/1 |
| روز افزودن خاک B | 41/0- | 1 | 057/0 | 57/0- | 25/0- | 00/1 |
| AB | 062/0 | 1 | 057/0 | 097/0- | 22/0 | 00/1 |

پس از اتمام آزمايشها، مقدار زيست توده توليد شده اندازهگيري شد که براي آزمايشهاي 1 و 2 به ترتيب 16/0 و 22/0 گرم و براي آزمايشهاي 3 و 4، 15/0 و 11/0 گرم بود.

در نهايت، به منظور پيشبيني درصد حذف آهن از کائولن توسط 548 A. niger NCIM، دادههاي حاصل توسط نرمافزار Design Expert [7] تحليل شده و يک مدل رياضي پيشنهاد گرديد. در جدول 2 نتايج آناليز واريانس دادهها مشاهده مي‌شود. در اين جدول، چگالي پالپ با حرف A و زمان افزودن خاک به محيط کشت با حرف B نشان داده شده است. همچنين، AB بيانگر تاثير متقابل دو پارامتر A و B است. ميزان حذف آهن نيز با IR نشان داده شده است. مقدار آماره F مدل، 37/20، بيانگر معنيدار بودن مدل ارائه شده توسط نرمافزار است. تنها %69/0 احتمال وجود دارد که مقدار F در اثر خطا بوجود آمده باشد. مقدار آماره F کمتر از 0500/0 نشان ميدهد که پارامترهاي موجود در مدل معنيدار هستند، همچنين مقادير بزرگ‌تر از 1000/0 نشاندهنده معنيدار نبودن پارامترهاي مدل هستند.

بنابراين در اين مدل، متغيرهاي چگالي پالپ و زمان افزودن خاک به کشت، معنيدار هستند، ليکن تاثير متقابل آندو از نظر آماري معنيدار نيست. همچنين ضريب قطعيت مدل، 94/0R2=  است، که نشان ميدهد مدل ارائه شده به خوبي بر دادههاي آزمايش منطبق است.

ضرايب و عرض از مبدا مدل در جدول 3 آورده شده است. علامت منفي ضرايب  Aو B نشاندهنده اين است که با افزايش چگالي پالپ و زمان افزودن رس به محيط کشت، درصد حذف آهن از کائولن کاهش مي يابد. نمودار نحوه تاثير اين متغيرها بر پاسخ در اشکال 4 و 5 نيز قابل مشاهده است. شکل 3 نيز تاثير متقابل هر دو پارامتر را نشان ميدهد. در اين شکل، خطوط به حالت موازي شبيه هستند که از کم اهميت بودن تاثير متقابل A و B حکايت ميکند.

معادله انحلال آهن توسط 548A. niger NCIM از کائولن بر حسب متغير هاي کد شده با استفاده از جدول 3، (سطح بالا 1+، سطح پايين 1-) به صورت زير نوشته ميشود:

(1)	IR = + 61/1 – 16/0 * A  – 41/0 * B + 062/0 * A * B

همچنين معادله (1) بر حسب مقادير واقعي اين متغيرها به صورت زير نوشته ميشود:

IR = + 47500/2 – 011250/0 * (چگالي پالپ) – 35833/0 * (روز اضافه کردن خاک) + 08333/2E-003 *  (چگالي پالپ)* (روز اضافه کردن خاک)	                (2)

شکل 3 - نمودار تاثير متقابل چگالي پالپ و روز افزودن خاک

شکل 4 -  نمودار تاثير زمان افزودن خاک بر حذف آهن

شکل 5-  نمودار تاثير چگالي پالپ بر حذف آهن

4-  نتيجهگيري

نتايج حاصل از فروشويي زيستي با استفاده از 
548 NCIM Aspergillus niger ،  بيانگر اين مطلب است كه با افزايش چگالي پالپ و زمان افزودن رس به محيط کشت، درصد حذف آهن از کائولن کاهش مي يابد. بنابراين، براي افزايش درصد حذف آهن، بهتر است مقدار خاک اضافه شده را تا حدي که باعث کاهش ظرفيت عمليات نگردد، کاهش داد. همچنين، بهتر است خاک در شروع آزمايش به محيط کشت اضافه شود. اين سويه در بهترين شرايط تنها %2/2 از كل ناخالصي آهن موجود در نمونه را حذف كرده است كه براي افزايش كيفيت اين كاني تا حد مطلوب كافي نبوده و به منظور افزايش راندمان فروشويي ميتوان از سويههاي ديگري از اين قارچ يا ميكروارگانيسمي كه بتواند درصد بيشتري از آهن را حذف نمايد استفاده کرد. به علاوه از آنجا که عامل انحلال آهن در اين آزمايش‌ها، ترشح اسيدهاي آلي مخصوصا اگزاليک اسيد به درون محيط کشت ميکروارگانيسم است، ميتوان با تنظيم pH محيط در حدود 7-5 توليد اين اسيد را افزايش داد [12].

مراجع

- E.Y. Lee, K. S. Cho, H.W. Ryu, "Microbial refinement of Kaolin by Iron–Reducing Bacteria", Applied Clay Science, Vol. 22, (2002) 47-53.

- I. Styriakova, I. Styriak, "Iron Removal from Kaolins by Bacterial Leaching", Ceramics-Silikaty, Vol. 44, (2000) 135-141.

- C. Cameselle, M.T. Ricart, M.J. Nunez, J.M. Lema, "Iron Removal from Kaolin. Comparison between in situ and two stage Bioleaching Process", Hydrometallurgy, Vol. 65, (2003) 97-105.

- G.H. Jeffery, J. Basset, J. Mendham, R.C. Denny, "Vogel's textbook of quantitative chemical analysis", Longman Science and Technical, New York, (1989) 690-692.

- N. Nelson, "A photometric adaptation of the Somogyi method for the determination of glucose", J. Biol. Chem., Vol. 153, (1944) 375-380.

- M. Somogyi, "Notes on sugar determination", J. Biol. Chem., Vol. 195, (1952) 9-23.

- C.D. Montgomery,  "Design and Analysis of Experiments", John Wiley, New York, (2005) 203-264.

- وقار، رامز، "فناوري ميکروبي در متالورژي"، دانشگاه صنايع و معادن ايران، 1379.

- I.H.M. VanOorschot, M.J. Dekkers, "Dissolution Behavior of Fine-Grained Magnetite and Maghemite in the Citrate-Bicarbonate-Dithionite Extraction Method" Earth and Planetary Science Letters, Vol. 167, (1999) 283-295.

- V.R. Ambikadevi, M. Latithambika, "Effect of Organic Acids on Ferric Iron Removal from Iron-Stained Kaolinite", Applied Clay Science, Vol. 16, (2000) 133-145.

- N. Mulligan Catherine, M. Kamali, F. Gibbs Bernard, "Bioleaching of Heavy Metals from a Low-Grade Mining Ore Using Aspergillus niger", Journal of Hazardous Materials, Vol. 110, (2004) 77-84.

- W. Rymowicz, D. Lenart, "Oxalic acid production from lipids by a mutant of Aspergillus niger at different pH", Biotechnology Letters, Vol. 25, (2003) 955–958.

# Footnotes

*- نويسنده مکاتبه کننده

Email : mpazouki@merc.ac.ir

# Text boxes

استفاده از فيلتر جهت کاهش نويز

استفاده از فيلتر جهت کاهش نويزخير

جهش نسل توليد شده

C

جهت پتكاري

S

  m2

m5

m5